Type AD-1,8

# Capacité du réservoir 1,8 L

- Conception des pompes AD

Corps de pompe et fond du réservoir en alliage léger

Cylindre du réservoir en chlorure de polyvinyle rigide

Piston hydraulique en acier chromé dur, avec guide en fonte

Sièges des clapets et billes en acier démontables pour entretien facile

- Décompresseur à action directe

- Fixation simple par 4 trous pour vis M10

- Position de fonctionnement de la pompe : horizontale fixation en bas ou verticale réservoir en bas

- Levier de manœuvre avec poignée, démontable par simple emmanchement libre et utilisable en deux positions (horizontalement ou verticalement)

Poids sans huile avec levier : 4,9 kg env.

## Pompes AD   Matairco – Hydro-Air ®	   Tableau de sélection

| Piston Ø | Débit cm³/coup | Pression maxi* bar | Réservoir litre | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 7 | 300 | 1,8 | AD-1,8-16 |
| 18 | 9,1 | 250 | 1,8 | AD-1,8-18 |
| 20 | 11,3 | 200 | 1,8 | AD-1,8-20 |
| 25 | 17,6 | 130 | 1,8 | AD-1,8-25 |
| 30 | 25,4 | 90 | 1,8 | AD-1,8-30 |

* Les pressions maximales s’entendent pour un effort de 40 kg environ sur la poignée du levier.

La pression réelle dépend de l’effort appliqué sur le levier.

Les pompes AD sont prévues pour être utilisées avec une huile minérale hydraulique.

Option possible : soupape interne de sûreté (ajouter –SI derrière la désignation).

Nous consulter pour applications spéciales avec réservoir alu, joints spéciaux en EPDM ou FPM…